## Slide 1
CCTV
사물인터넷 IOT 8기 이철진

## Slide 2
설계
요구사항
분석
구현
테스트
프로젝트 수행과정

## Slide 3
요구사항 분석
1.CCTV의 목적을 생각하면서 기능을 설계 해야한다.
2.보안적인 문제로 권한을 만들어 보안을 강화한다.
3.리눅스를 이용하여 기존에 있는 CCTV의 원리를 이해하고 설계를 통해 코딩을 해야 한다.

## Slide 4
CCTV의 종류
CCTV
보안으로 사용하는 보안장치
블랙박스
차량용 보안장치
펫 캠
애완동물이나 집을 확인하기 위한 보안 장치

## Slide 5
설계
1.라즈베리 파이를 이용하여 리눅스를 실행한다.
2. VMCviewer를 사용하여 윈도우에서 라즈베리를 사용한다.

## Slide 6
RASPBERRY PI
라즈베리 파이
리눅스
사용 장비와 프로그램
VNC viewer
윈도우 화면에서 라즈베리 화면 출력
카메라
입력장치

## Slide 7
카메라 코드 입력 및 모션 명령어를 통해 CCTV의 기능을 구현한다.
구현

## Slide 8
Pi Camera 사용하기
Pi Camera를 사용하기 위해 raspi-config 유틸리티의 Interfacting Options 에서 카메라를 선택하고
Would you like the camera interface to be enaled
-> YES ->Finish ->Reboot 후 사용한다.

## Slide 9
Pi camera 1
Pi camera 라는 라이브러리 설치한다.
rpi-update 명령어를 수행하면 현재 라즈베리 파이의
펌웨어(firmware)를 최신버전으로 업데이트한다.
Pi camera 3
드라이브에 관한 정보를 확인하여 패키지의 설치 완료 여부를 확인 한다.
Pi camera 2
라즈베리 파이에 v4l-utils 패키지를 설치하여 V4L을 사용하기 위한 기본 유틸리티와 드라이버를 설치한다.

## Slide 10
M Tion
CCTV 기능을 사용하기 위한 명령어
MoTion 사용하기
1. 모션 패키지 설치
2. 라즈베리파이에 연결된 장치 확인
3. motion.conf 파일 열기. 파일 오픈 후 검색(컨트롤+F)으로 수정해야할 명령어를
검색한다.
4. 백그라운드에서 motion이 돌아가게 할것인지 설정
5. 동영상의 사이즈(width=640, height=480 추천)
6. 동영상의 최대 프레임 수 제한
7. 동영상의 자동녹화 설정(off시 녹화안함)
8. 스트리밍 시 영상의 프레임설정(낮을수록 뚝뚝 끊김)
9. 스트리밍을 외부에서도 볼수 있게 설정
10.웹캠의 설정을 외부에서도 변경할 수 있도록 설정
11. motion을 백그라운드에서 실행하도록 설정해준다.
- 파일이 열리면 start_motion_daemon=yes 입력 후 저장
12. 라즈베리파이가 부팅되면 항상 motion이 시작되도록 설정한다.
- 맨 밑 exit 0 바로 윗줄에 sudo motion 입력 후 저장
13. motion을 시작하는 명령어. 자동으로 설정해뒀다면 사용할 필요 없다.
14. 녹화파일이 저장되는 폴더의 권한설정해주기

## Slide 11
테스트
캡쳐와 영상출력을 통해 카메라의 성능을 테스트하고 CCTV의 기능을 테스트 한다.

## Slide 12
이미지 사진 촬영
테스트
라즈베리를 이용하여 리눅스를 활용한사진 촬영 테스트
#라즈베리 #리눅스 #카메라 #사진
이미지 사진촬영 테스트

## Slide 13
#라이브 #라즈베리 #리눅스 #모션
스트리밍 촬영 테스트
라이브 스트리밍 촬영 테스트
모션 명령어를 사용하여 카메라를 활성화 하고 링크를 통하여 접속하면 실시간으로 영상이 출력되고 방송 및 CCTV의 역할을 하는 기능을 하게 된다.

## Slide 14
#유튜브 #라즈베리 #리눅스 #비디오 녹화
비디오 녹화 기능 테스트
비디오 녹화기능 테스트
비디오 녹화기능을 확인하기 위해 일정시간 녹화설정하여 촬영해보는 테스트

## Slide 15
#CCTV #블랙박스 #펫 캠 #자체평가
CCTV의 원리를 이용해 블랙박스와 펫 캠을 만들어 보자
자체 평가 의견
  라즈베리를 이용해서 리눅스를 사용할때 명령어의 중요성을 깨닫고 아는만큼 활용할 수 있는 기능들이 많아서 공부의 필요성을 느꼈다.
  카메라를 사용해서 사진과 비디오를 촬영해본 결과로 CCTV의 원리를 이해하고 더 노력해서 블랙박스나 펫 캠과 같은 결과물은 만들기 위해 노력해야겠다.

## Slide 16
#사물인터넷 IOT 8기 #CCTV #이철진
자세한 문의는 사물인터넷 IOT 8기 이철진에게 물어봐주세요!
감사합니다!
Thank You